3.4.2　質量濃度及び組成

（１）測定値の妥当性の検証

①イオンバランスの確認

図3-4-1に、コア期間中の各地点の各日のデータから求めた陽イオン（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）及び陰イオン（Cl-、NO3-、SO42-）それぞれの合計当量濃度の比較を示す。

全体的に、陰イオン当量濃度合計／陽イオン当量濃度合計は多くが0.8～1.2に収まっていたが、全172データ中、48 データがこの範囲外に分布し、うち、46データが0.8 未満であった。多摩と静岡は全部、甲府、大月、綾瀬はコア期間のほとんどが0.8 未満であった。

また、1.2を超過したものは、1月25日の嬬恋と1月26日の勝浦の2データであった。

②マスクロージャーモデルによる検証

図3-4-2に、コア期間中の各地点の各日のデータから推定した質量濃度と、標準測定法による質量濃度の比較を示す。

全体としては、標準測定法による質量濃度に対する推定質量濃度の比は概ね0.8～1.2となっていたが、172データ中、28 データがこの範囲外であった。

栃木県、群馬県の測定点では上記範囲より低め、山梨県、千葉県及び神奈川県の測定点では高めの数値となった。

図3-4-1　イオンバランス　　　　　　　　　図3-4-2マスクロージャーモデル

（２）季節平均濃度と組成の分布

図3-4-3に、コア期間中の各地点のPM2.5平均濃度を地図に示す。また、一部の地点については、PM2.5主要成分（イオン成分、炭素成分）の組成を円グラフに示す。

PM2.5平均濃度は、富津と真岡では15g/m3より高くなったが、全体的に濃度は低めであった。

主要成分組成は、全体的にNO3-、SO42-、NH4+の３つのイオン比率が拮抗する傾向となっており、甲府を除いた前橋から長野、静岡にわたる西寄りの地点ではSO42-の割合が若干高めの傾向が見られ、勝浦と市原を除いた関東の中部及び東部地域では、NO3-の割合が高い傾向が見られた。OCとECについては、地域的な傾向は見られなかった。

図3-4-3　PM2.5平均濃度（地図）とPM2.5主要成分組成（円グラフ）

3.4.3　水溶性イオン成分濃度

図3-4-4に、コア期間中のSO42-およびSO2の平均濃度分布を示す。

SO42-は市原、富津でやや高かったが他は濃度差が小さく、SO2は東京湾周辺（川崎、横浜、市原、富津）でやや高い傾向が見られたが、SO42-とSO2の分布は若干異なっていた。

図3-4-5に、コア期間中のNO3-およびNOxの平均濃度分布を示す。

NOxは前橋、勝浦、寄居を除いた地点で全体的に高い傾向で、NO3-は、関東の中部及び東部地域と長野等の内陸部でやや高く、前橋、大月、静岡県、千葉県南部ではやや低い傾向が見られた。

図3-4-6に、コア期間中のCl-の平均濃度分布を示す。Cl-は、低温になる冬季には粒子成分として捕捉されやすく、関東の中部及び東部地域の地点で0.3g/m3より高くなった。

図3-4-7 に、コア期間中のK+の平均濃度分布を示す。K+は真岡、鴻巣で0.1g/m3より高くなったが、突出して高い値は観測されなかった。

図3-4-4　SO42-（左）およびSO2（右）の平均濃度分布

図3-4-5　NO3-（左）およびNOx（右）の平均濃度分布

図3-4-6　Cl-の平均濃度分布　　    　　　  図3-4-7 K+の平均濃度分布

3.4.4　炭素成分濃度

図3-4-8に、コア期間中のECおよびOCの平均濃度分布を示す。

ECは9地点で1g/m3より高い濃度となった。その中でも真岡、富津の2地点は1.5g/m3より高い濃度であった。

OCは東京湾周辺やの6地点で3g/m3以上となったが、全体的に濃度差は小さかった。

図3-4-9に、コア期間中のWSOCおよびOxの平均濃度分布、図3-4-10にOCに占めるWSOCの割合（WSOC/OC）およびTCに占めるOCの割合（OC/TC）の分布を示す。

WSOCについては、真岡で2g/m3より高い濃度となったが、全体的に濃度差は小さく、WSOC/OCについても80%を超える地点は無かった。

Oxも嬬恋で41g/m3であったが、他は35g/m3未満であり、濃度差は小さかった。

OC/TCは湖西を除いた地点で60%～80%の範囲に収まり、比率の差は小さく、全体的に顕著な傾向は見られなかった。

図3-4-11に、コア期間中のNMHCの平均濃度分布を示す。

NMHCは戸田とさいたまで0.2g/m3より高い濃度となったが、顕著に高い地点はなかった。

図3-4-12にOCとOxおよびOCとNMHCの関係を示す。OCとOxの関係では多くの地点が軸に近い円弧状の分布を示し、OCとOxには関係が認められず、冬季については光化学二次生成の寄与は小さいことが示唆された。

一方OCとNMHCの関係では、分布の広がりが大きいがやや相関がみられた。

図3-4-13に、OC とK+およびWSOC とK+の関係を示す。OC とK+、WSOC とK+ともに関連性がみられ、後者は相関がみられた。

図3-4-14に、char-ECとK+の関係を示す。char-ECとK+にも明確な関係はみられなかった。

図3-4-8　EC（左）およびOC（右）の平均濃度分布

図3-4-9　WSOC（左）およびOx（右）の平均濃度分布

図3-4-10　WSOC/OC（左）およびOC/TC（右）の平均分布

図3-4-11　NMHCの平均濃度分布

図3-4-12　OCとOx（左）およびOCとNMHC（右）の関係

図3-4-13 OC とK+（左）およびWSOC とK+（右）の関係

図3-4-14 char-EC とK+ の関係

3.4.5　無機元素濃度

図3-4-15～28に、コア期間中のナトリウム（Na）、アルミニウム（Al）、カリウム（K）、カルシウム（Ca）、バナジウム（V）、クロム（Cr）、マンガン（Mn）、鉄（Fe）、ニッケル（Ni）、銅（Cu）、亜鉛（Zn）、ヒ素（As）、セレン（Se）、鉛（Pb）の平均濃度分布をそれぞれ示す。

V、Cr、Mn、Fe、Zn、Pbは沿岸部や都市部などで相対的に高い傾向が見られ、工業活動や都市活動との関連が示唆される。

Na、K、Asは地域的な差は小さく顕著な傾向は見られなかった。

また、Al、Caについては、Alで市原、綾瀬、富津、大和が、Caで市原、富津、横浜がいずれも高い結果であった。

図3-4-15　ナトリウムの平均濃度分布　　　　　図3-4-16　アルミニウムの平均濃度分布

図3-4-17　カリウムの平均濃度分布　　　　　　図3-4-18　カルシウムの平均濃度分布

図3-4-19　バナジウムの平均濃度分布　　　　図3-4-20　クロムの平均濃度分布

図3-4-21　マンガンの平均濃度分布　　　　　　　　　図3-4-22　鉄の平均濃度分布

図3-4-23　ニッケルの平均濃度分布　　　　　　　　　図3-4-5-24　銅の平均濃度分布

図3-4-5-25　亜鉛の平均濃度分布　　　　　　　　　図3-4-5-26　ヒ素の平均濃度分布

図3-4-5-27　セレンの平均濃度分布　  　　　　　  図3-4-5-28　鉛の平均濃度分布