3.2　夏季

3.2.2　質量濃度及び組成

（１）測定値の妥当性の検証

①イオンバランスの確認

図3-2-1に、期間中の各地点の各日のデータから求めた陽イオン（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）及び陰イオン（Cl-、NO3-、SO42-）それぞれの合計当量濃度の比較を示す。データの取り扱いは春季（3.1.2（１））と同様である。陰イオン当量濃度合計／陽イオン当量濃度合計は概ね0.8～1.2に収まっており、濃度が低い場合を除き、この範囲の外側に分布したものも大きく外れることはなかったが、土浦の7月23日は例外であった。

②マスクロージャーモデルによる検証

図3-2-2に、期間中の各地点の各日のデータから推定した質量濃度と、標準測定法による質量濃度の比較を示す。推定式とデータの取り扱いは春季（3.1.2（１））と同様である。全体としては、標準測定法による質量濃度に対する推定質量濃度の比は概ね0.8～1.2となっていたが、土浦の7月24日、真岡の7月30日、勝浦の7月28日、29日は0.7未満、真岡の7月25日、千葉の7月21日、川崎の7月19～25日、7月27～31日は1.3超過となっていた。なお、PM2.5濃度が5 µg/m3未満の場合は、マスクロージャーモデルによる検証対象外とした。

図3-2-1　イオンバランス　　　　　　　図3-2-2　マスクロージャーモデル

（２）季節平均濃度と組成の分布

図3-2-3に、期間中の各地点のPM2.5平均濃度を地図に示す。また、一部の地点については、PM2.5主要成分（イオン成分、炭素成分）の組成を円グラフに示す。PM2.5平均濃度は15 g/m3以下となっており、全体的に濃度が低かったが、相対的に高かったのは関東平野北部や秩父・山梨県・長野県などの内陸部、及び沿岸部である静岡県に多かった。最も高かったのは秩父で14.8 g/m3、最も低かったのは勝浦で8.9 g/m3（次いで千葉で9.0 g/m3）であった。主要成分組成は、全般的にSO42-とOCのどちらかまたは両方の割合が高いが、濃度として相対的に高かったのは、SO42-については長野、真岡、横浜、甲府、相模原、及び図示していないが秩父、OCについては川崎、長野、甲府、及び図示していないが吾妻、秩父といった関東平野北部や秩父・山梨県・長野県などの内陸部、及び沿岸部の一部であった。NO3-とCl-については、夏季で気温が高いため、濃度は非常に低かった。なお、川崎については、前項で示したマスクロージャーモデルによる検証結果でも表れているように、PM2.5濃度に占める主要成分の割合が期間平均で9割以上となっており、一般的な割合よりも高かった。

図3-2-3　 PM2.5平均濃度（地図）とPM2.5主要成分組成（円グラフ）

3.2.3　水溶性イオン成分濃度

図3-2-4　SO42-（左）およびSO2（右）の平均濃度分布

図3-2-5　NO3-（左）およびNOx（右）の平均濃度分布

図3-2-6　Cl-の平均濃度分布

図3-2-7　K+の平均濃度分布

3.2.4　炭素成分濃度

図3-2-8　EC（左）およびOC（右）の平均濃度分布

図3-2-9　WSOC（左）およびOx（右）の平均濃度分布

図3-2-10　WSOC/OC（左）およびOC/TC（右）の平均分布

図3-2-11　NMHCの平均濃度分布

図3-2-12　OCとOx（左）およびOCとNMHC（右）の関係

図3-2-13　OCとK+（左）およびWSOCとK+（右）の関係

図3-2-14　char-ECとK+の関係

3.2.5　無機元素濃度

図3-2-15　ナトリウムの平均濃度分布

図3-2-16　アルミニウムの平均濃度分布

図3-2-17　カリウムの平均濃度分布

図3-2-18　カルシウムの平均濃度分布

図3-2-19　バナジウムの平均濃度分布

図3-2-20　クロムの平均濃度分布

図3-2-21　マンガンの平均濃度分布

図3-2-22　鉄の平均濃度分布

図3-2-23　ニッケルの平均濃度分布

図3-2-24　銅の平均濃度分布

図3-2-25　亜鉛の平均濃度分布

図3-2-26　ヒ素の平均濃度分布

図3-2-27　セレンの平均濃度分布

図3-2-28　鉛の平均濃度分布

◆平均濃度が相対的に高いデータ

・川崎Cr（11.4；他は4.2以下），Fe（531.8；他は137.7以下），Ni（12.6；他は4.0以下），

◆測定値がすべて検出下限値未満（または1つ以外が検出下限値未満）＆検出下限値が目標検出下限値を上回った元素・イオン成分

勝浦：(NO3-), K+

富津：(K+)

吉田：(Cl-)

富士：Cl-

湖西：Cl-

静岡：K+

【参考】　検出下限値一覧

※成分名が太字になっているものは本文で濃度分布図を掲載

※色付けしたものは環境省提示の目標検出下限値の３倍以上