3.4　冬季

3.4.2　質量濃度及び組成

（1）測定値の妥当性の検証

①イオンバランスの確認

図3-4-1に、調査期間中の各地点の各日のデータから求めた陽イオン（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）及び陰イオン（Cl-、NO3-、SO42-）それぞれの合計当量濃度の比較を示す。データの取り扱いは春季（3.1.2（1））と同様である。陰イオン当量濃度合計／陽イオン当量濃度合計は概ね0.8～1.2に収まっており、全331データ中、29 データが0.8 未満であった。富士については測定期間の全てが0.8未満であった。また、1.2を超過したものは川崎市の1/29のデータ１つのみであった。

②マスクロージャーモデルによる検証

図3-4-2に、調査期間中の各地点の各日のデータから推定した質量濃度と、標準測定法による質量濃度の比較を示す。推定式とデータの取り扱いは春季（3.1.2（1））と同様である。標準測定法による質量濃度に対する推定質量濃度の比は329データ中0.8未満が3データ、1.2を超過したものが69データであった。標準測定法による質量濃度が低い（5 g/m3未満）日は、329データ中25データが該当し、10データが1月25日であった。比が大きく、分布からのずれがあったのは、1月18日、22日、27日の大和、1月27日の富士であり比が小さく、分布からのずれがあった地点ほとんどなかった。

図3-4-1　イオンバランス　　　　　　　　　図3-4-2マスクロージャーモデル

（2）季節平均濃度と組成の分布

図3-4-3に、調査期間中の各地点のPM2.5平均濃度を地図に示す。また、一部の地点については、PM2.5主要成分（イオン成分、炭素成分）の組成を円グラフに示す。PM2.5平均濃度が、15 g/m3を超えた地点は、真岡であった。平成30年度の冬季と比較すると、甲府、前橋、鴻巣以外の地点では減少していた。

主要成分組成は、全体的にNO3-、SO42-、NH4+の３つのイオン比率が拮抗する傾向となっているが、長野、静岡、浜松、富士、勝浦はNO3-と比較してSO42-の割合が高い傾向がみられた。また、富士は最もSO42-の濃度が低かった（絶対値での比較）。OCについては、土浦、富士が全地点平均値と比べ多い傾向がみられた。ECについては、全地点平均値と比べ、千葉、大和、大月、富士、静岡、で低い傾向がみられた。

図3-4-3　PM2.5平均濃度（地図）とPM2.5主要成分組成（円グラフ）

3.4.3　水溶性イオン成分濃度

図3-4-4に、調査期間中のSO42-及びSO2の平均濃度分布を示す。SO42-は前橋、富士、静岡で比較的低い傾向にあったが、平成30年度ほど各地点で特色のあるばらつきはみられなかった。SO2は東京湾周辺（相模原、横浜、富津）でやや高い傾向が見られた。図3-4-5に、調査期間中のNO3-及びNOxの平均濃度分布を示す。NOxは沿岸部を中心に全体的にやや高い傾向が見られた。NO3-は、真岡、太田、鴻巣、幸手、さいたま、市原、富津、千葉、綾瀬、横浜でやや高く、PM2.5の濃度分布と似た傾向が見られた。図3-4-6に、調査期間中のCl-の平均濃度分布を示す。Cl-は、低温になる冬季には粒子成分として捕捉されやすく、関東の中部及び東部地域の地点で0.4 g/m3より高くなった。図3-4-7 に、調査期間中のK+の平均濃度分布を示す。K+は真岡、幸手、綾瀬が比較的高い結果となった。

図3-4-4　SO42-（左）及びSO2（右）の平均濃度分布

図3-4-5　NO3-（左）及びNOx（右）の平均濃度分布

図3-4-6　Cl-の平均濃度分布　　    　　　  図3-4-7 K+の平均濃度分布

3.4.4　炭素成分濃度

図3-4-8に、調査期間中のEC及びOCの平均濃度分布を示す。ECで1 g/m3を超えた地点は、土浦、太田、真岡、鴻巣、幸手、千葉、綾瀬の７か所であった。OCは土浦、真岡、が4g/m3を超え、太田、鴻巣、幸手、さいたま、千葉、綾瀬で3 g/m3を超える値となった。図3-4-9に、調査期間中のWSOC及びOxの平均濃度分布、図3-4-10にOCに占めるWSOCの割合（WSOC/OC）及びTCに占めるOCの割合（OC/TC）の分布を示す。WSOCについては、真岡、富津、千葉が比較的高い傾向にあった。Oxは35 ppbを超えた地点はなく濃度差は小さかった。WSOC/OCについては市原、富津、千葉以外はおおむね70%以下であった。OC/TCは勝浦、浜松以外で60%～80%の範囲に収まり、比率の差は小さく顕著な傾向は見られなかった。図3-4-11に、調査期間中のNMHCの平均濃度分布を示す。NMHCはさいたまの0.19 ppmCが最も高かったが、顕著に高い地点はなかった。図3-4-12にOCとOx及びOCとNMHCの関係を示す。OCとOxの関係では相関が認められなかった。一方OCとNMHCの関係では、非常に弱い相関がみられた。図3-4-13に、OC とK+及びWSOC とK+の関係を示す。OC とK+、WSOC とK+ともに相関があった。図3-4-14に、char-ECとK+の関係を示す。char-ECとK+の相関は認められなかった。平成30年度と同様OCとOxには相関が認められず、冬季については光化学二次生成の寄与は小さいことが示唆された。一方、OCとNMHC及びWSOCとK+については、正の相関を示す傾向がみられた。

図3-4-8　EC（左）及びOC（右）の平均濃度分

図3-4-9　WSOC（左）及びOx（右）の平均濃度分布

図3-4-10　WSOC/OC（左）及びOC/TC（右）の平均分布

図3-4-11　NMHCの平均濃度分布

図3-4-12　OCとOx（左）及びOCとNMHC（右）の関係

図3-4-13 OC とK+（左）及びWSOC とK+（右）の関係

図3-4-14 char-EC とK+ の関係

3.4.5　無機元素濃度

図3-4-15～28に、ナトリウム（Na）、アルミニウム（Al）、カリウム（K）、カルシウム（Ca）、バナジウム（V）、クロム（Cr）、マンガン（Mn）、鉄（Fe）、ニッケル（Ni）、銅（Cu）、亜鉛（Zn）、ヒ素（As）、セレン（Se）、鉛（Pb）の平均濃度分布をそれぞれ示す。V、Cr、Mn、Fe、Cu、Znは沿岸部や都市部などで相対的に高い傾向が見られ、工業活動や都市活動との関連が示唆される。Asは地域的な差は小さく顕著な傾向は見られなかったが、令和元年度は千葉が比較的高かった。Al、Caについては、平成30年度に比較的高値であった東京湾周辺は、令和元年度は高値を示さなかった。これは、平成30年度冬季の降水量が非常に少なかったため乾燥し、土壌粒子の巻き上げがあったものと推察される。

図3-4-15　ナトリウムの平均濃度分布　　　　　　　図3-4-16　アルミニウムの平均濃度分布

図3-4-17　カリウムの平均濃度分布　　　　　　　　図3-4-18　カルシウムの平均濃度分布

図3-4-19　バナジウムの平均濃度分布　　　　　　　図3-4-20　クロムの平均濃度分布

図3-4-21　マンガンの平均濃度分布　　　　　　　　　図3-4-22　鉄の平均濃度分布

図3-4-23　ニッケルの平均濃度分布　　　　　　　　　図3-4-24　銅の平均濃度分布

図3-4-25　亜鉛の平均濃度分布　　　　　　　　　　　　図3-4-26　ヒ素の平均濃度分布

図3-4-27　セレンの平均濃度分布　  　　　　　　　  図3-4-28　鉛の平均濃度分布

# Text boxes

PM2.5 [g/m3]

SO2　[ppb]

SO42- [g/m3]

NOx　[ppb]

NO3- [g/m3]

K-  [g/m3]

Cl-  [g/m3]

OC [g/m3]

Ox  [ppb]

WSOC [g/m3]

OC/TC  [％]

WSOC/OC [％]

NMHC [ppmC]

大月

Al [ng/m3]

Na [ng/m3]

Ca [ng/m3]

K [ng/m3]

Cr [ng/m3]

V [ng/m3]

Fe [ng/m3]

Mn [ng/m3]

Cu [ng/m3]

Ni [ng/m3]

As [ng/m3]

Zn [ng/m3]

Pb [ng/m3]

Se [ng/m3]